## Slide 1
인턴 개인 과제 진행사항
2022. 03. 29
김유탄 / 신기술 Task
3주차

## Slide 2
Contents
경량 딥 러닝 기술 배경
경량 알고리즘
알고리즘 경량화
실험
차주 계획
Notes: 경량 딥러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
  합성곱 필터
  자동 모델 탐색
알고리즘 경량화
  모델 압축
  지식 증류
  하드웨어 가속화
  모델 암축 자동 탐색
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획
보기 – 슬라이드 마스터 -- <#> / 숫자 이거만 바꾸기

## Slide 3
1. 경량 딥 러닝 기술 배경 – 기술 배경
경량 딥 러닝(Lightweight Deep Learning) 기술의 필요성
  제한된 컴퓨팅 환경에서 Computer Vision, NLP 등에 대한 딥 러닝 모델 탐재가 요구되고 있음
  모바일 기기, IoT 기기 및 Edge Computer에서 딥 러닝 알고리즘 추론이 가능해야 함
  정확도와 Parameter 개수의 Trade-off를 고려한 경량 딥 러닝 기술을
Notes: 경량 딥러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
  합성곱 필터
  자동 모델 탐색
알고리즘 경량화
  모델 압축
  지식 증류
  하드웨어 가속화
  모델 암축 자동 탐색
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 4
1. 경량 딥 러닝 기술 배경 – 기술 동향
경량 알고리즘 연구
  모델 구조 변경
    Residual Block, Bottleneck, 그리고 Dense Block 등 새로운 layer 구조를 통한 파라미터 축소 및 모델 성능 개선
  합성곱 필터 변경
    합성곱 필터의 연산을 효율적으로 줄이는 연구
  자동 모델 탐색
    강화 학습 기반 Latency, energy consumption 등 특정 요인에 대한 최적 모델 자동 생성
알고리즘 경량화 연구
  모델 압축
    Pruning, Quantization, Binarization, weight sharing 기법을 통한 파라미터의 불필요한 표현을 줄임
  지식 증류
    학습된 모델을 통해 파라미터가 적고 학습 시간이 짧은 새로운 알고리즘 생성
  하드웨어 가속화
    Neural Processing Unit(NPU)을 통해 추론 속도 향상
  모델 압축 자동 탐색
    강화 학습 기반 최적의 모델 압축 기법 자동 탐색
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
  합성곱 필터
  자동 모델 탐색
알고리즘 경량화
  모델 압축
  지식 증류
  하드웨어 가속화
  모델 압축 자동 탐색
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 5
2. 경량 알고리즘 – 모델 구조 변경
Residual Block
Densely Connected Convolutional Networks
Shortcut Connection -> x (identity)
지름길로 두 층으로 연결했기 때문에 Back Progation에서 기울기를 쉽게 전파 가능
F(x) (추가적인) 정보만 학습 , x 는 그대로 넘겨줌
네트워크의 Depth를 안정적으로 늘릴 수 있음
모든 layer의 feature map을 연결 (이전 layer의 feature map을 이후 layer에 연결)
덧셈이 아닌 concatenate을 수행하기 때문에 feature map size가 동일 해야함
각 layer의 channel은 매우 작은 값을 사용함 (계속 더해주기 때문에)
Feature 재사용 및 연결을 통해 Vanishing Gradient 문제 해결
Channel 수가 적기 때문에 전체적인 Parameter 수가 적음
https://velog.io/@cosmicdev/ResNet%ED%8A%B9%EC%A7%95-%EB%AA%87%EA%B0%80%EC%A7%80
Https://deep-learning-study.tistory.com/528
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    BottleNeck
    Depthwise Convolution (mobilenet)
    Pointwise Convolution
    Depthwise Separable Convolution
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 6
2. 경량 알고리즘 – 모델 구조 변경
Fire Module
Fire module : 1x1 을 통해 channel을 줄이고, 다시 늘리는 것
순서
  3x3 filter를 1x1 로 교체 (Parameter를 9배 줄임)
  Input channel -> 3x3 filter로의 수를 줄임
Squeeze : 1x1을 사용해서 channel 수를 줄인다
Expand : 줄인 channel수에 맞춰서 1x1 과 3x3 filter를 통해 다시 팽창
예시
  input channel = 128
  Squeeze : 1x1 -> 16 channels
  Expand : 1x1 -> 64 channels , 3x3 -> 64 channels
  Output : 128 channels
F.N. Iandola et al., “SqueezeNet: AlexNet-Level Accuracy with 50x Fewer Parameters and < 0.5MB model size,” arXiv:1602.07360, 2016.
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    BottleNeck
    Depthwise Convolution (mobilenet)
    Pointwise Convolution
    Depthwise Separable Convolution
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 7
2. 경량 알고리즘 – 합성곱 필터
Depthwise Separable Convolution
ShuffleNET
Depthwise Convolution + Pointwise Convolution
Depthwise Convolution
  각 channel에 대해서 3x3x1 filter로 계산 이후 합치기
  Channel 방향 conv는 없음
  공간 방향의 conv만 존재 함 -> 각 channel의 Spatial 정보만 사용
  Input, output의 channel 수가 동일함
Pointwise convolution
  1x1x (input channel 수) 로 고정된 conv layer
  Depthwise의 결과물을 1개의 channel로 압축함
  Channel 방향의 정보 압축 (Channel Reduction 역할 수행)
Grouped Conv를 통해 1x1 filter의 개수를 더 줄임
  Input channel을 여러 그룹으로 나누어 독립적으로 conv 수행
  각각 독립된 filter사용
  병렬 처리에 유리(GPU)하고 parameter 수를 줄여줌
  높은 Correlation을 가지는 channel들을 학습 가능
1x1 GConv 결과를 flatten 하고, 섞어서 3x3 DWConv의 input으로 넘겨 줌
  모든 채널의 input을 활용 가능
https://eehoeskrap.tistory.com/431
https://deep-learning-study.tistory.com/544
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    Depthwise Separable Convolution
    ShuffleNet
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 8
2. 경량 알고리즘 – 자동 모델 탐색
NetAdapt
MNasNet
주어진 Budget을 여러 개로 나누고, 이를 만족하는 조건을 찾아내 Adapted Network 생성
Budget (constraints) = Latency + Energy Consumption
여러 개로 나눠진 Budget (Sub-problem) 점점 타이트하게 만들며 최종 Adapted Network를 도출
Accuracy와 latency간의 trade-off를 고려한 최적 모델 생성 (m = model )
Search Spaces에 다양하 network 구조가 들어가 있고, reward에 따라 계속 새로운 구조를 제안
계층의 깊이, 다양성을 유지하면 새로운 모델 생성 가능
Reprinted with Permission from https://arxiv.org/ abs/1804.03230, 2018
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    Depthwise Separable Convolution
    ShuffleNet
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 9
3. 알고리즘 경량화 – 모델 압축
Weight Pruning
Quantization & Binarization
Threshold 또는 Sparsity를 설정하고 Mask를 통해 일부 weight를 0으로 만들어 연산량을 줄임
Dropout과 유사하지만 다름
  Dropout은 Ensemble 효과를 이끌어냄
  Dropout 학습 도중에 사용함고, 잘라낸 weight를 다시 사용함
Training -> Pruning -> Re-training 과정으로 진행
  Pruning만 진행하면 정보 표현력 손실이 너무 큼
  남아있는 weigth에 대해 retraing을 통해 최적화 진행
기존 32bit Floating Point를 Quantization(8bit integer) 또는 Binarization(-1 or 1)로 변환하여, 용량과 연산량을 압축
Quantization
  모델의 Parameter를 Lower bit로 표현함으로서 계산과 메모리 접근 속도 향상
  주로 Data type을 float32에서 int8로 변환하여 사용
  최적화된 Integer 연산을 위해서는 Edge TPU 사용 (integer 연산 HW )
https://blogik.netlify.app/BoostCamp/U_stage/45_pruning/
https://velog.io/@jooh95/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D-Quantization%EC%96%91%EC%9E%90%ED%99%94-%EC%A0%95%EB%A6%AC
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    Depthwise Separable Convolution
    ShuffleNet
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 10
3. 알고리즘 경량화 – 지식 증류
Knowledge Distillation
큰 모델 (Teacher Network)로부터 증류한 지식을 작은 모델 (Student Network)로 transfer라는 과정
Teacher model에서 학습한 복잡한 내용을 Student model로 옮겨, 추론 시간을 단축
T = 증류 함수 ( t 가 커질 수록 결과값을 soft 하게 변환 -> t 가 높으면 확률이 다 비슷해 짐)
Soft Label : Teacher 모델을 통해 예측한 값 T(0.1 0.2 0.7 )
Soft Prediction : Student 모델 예측한 값 T(0.1 0.3 0.6 )
Hart Prediction : Student 모델 예측한 값 (0 0 1) -> t=1 로서, 확률이 큰 값을 더 크게 만듬
Teacher 모델 학습 -> Student 모델 학습 -> 두 loss(Distillation loss + Student Loss)의 합을 통해 모델 갱신
https://nervanasystems.github.io/distiller/knowledge_distillation.html
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    Depthwise Separable Convolution
    ShuffleNet
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 11
3. 알고리즘 경량화 – 하드웨어 가속화
Knowledge Distillation
큰 모델 (Teacher Network)로부터 증류한 지식을 작은 모델 (Student Network)로 transfer라는 과정
Teacher model에서 학습한 복잡한 내용을 Student model로 옮겨, 추론 시간을 단축
T = 증류 함수 ( t 가 커질 수록 결과값을 soft 하게 변환 -> t 가 높으면 확률이 다 비슷해 짐)
Soft Label : Teacher 모델을 통해 예측한 값 T(0.1 0.2 0.7 )
Soft Prediction : Student 모델 예측한 값 T(0.1 0.3 0.6 )
Hart Prediction : Student 모델 예측한 값 (0 0 1) -> t=1 로서, 확률이 큰 값을 더 크게 만듬
Teacher 모델 학습 -> Student 모델 학습 -> 두 loss(Distillation loss + Student Loss)의 합을 통해 모델 갱신
https://nervanasystems.github.io/distiller/knowledge_distillation.html
Notes: 경량 딥 러닝 기술 배경
  기술 배경
  기술 동향
경량 알고리즘
  모델 구조
    Residual Block (Resnet)
    Densely Connected Convolutional Networks (Densenet)
    Fire module (Squeezenet)
  합성곱 필터
    Depthwise Separable Convolution
    ShuffleNet
  자동 모델 탐색
    NetAdapt
    MNasNet
알고리즘 경량화
  모델 압축
    Weight Pruning
    Quantization & Binarization
  지식 증류
    전문가 모델 – 숙련가 모델
  하드웨어 가속화
    TPU
    VPU
    젝슨 TX2
    퀄컴 스냅드래곤
    A12 칩
    엑시노스
    등등 NPU
  모델 압축 자동 탐색
    Tencent의 PocketFlow
    AutoMC (Automated Model Compression)
실험
  비교 모델
  개발 환경 및 code 구성
  성능 비교
  Insight
차주 계획

## Slide 12
학교 수행 프로젝트 - AIoT 기반 조리실 고수준 조리실 안전 모니터링 서비스 개발
프로젝트 배경
조리 과정 중 발생하는 유해물질
  일산화 탄소 (기준치 30배)
  이산화 탄소 (기준치 9배)
조리실 사망사고 및 질환 발생
  폐암 사망 사고
  조리실 유해물질-폐질환 상관관계 입증
기존 공기질 시스템의 한계
  조리원 Check-list : 저량적 판단 불가
  전문 장비 : 한시적인 점검
문제 정의
조리 시설 내 “유해물질 발생 정보”에 대한 접근의 어려움
프로젝트 목표
교내 조리실 작업 환경 모니터링 시스템 개발
세부 목표
IoT 네트워크
  유해물질 정보
신뢰성 높은 데이터
  이상치, 누락 데이터에 대한 처리
통합 모니터링
  가시성 높은 모니터링 서비스
다양한 서비스
  사용자 맞춤형 모니터링 서비스

## Slide 13
차주 계획
주제
차주 예상 결과 표
모델 이름 | Parameter 개수 | Base Acc / fps | 경량화 이후 Acc / fps | 
 |  |  | Pruning | Post Training Quantization
VGG 16 | 138 M |  |  | 
Resnet 50 | 25 M |  |  | 
EfficientNet_B0 | 5 M |  |  | 
Training parameter가 제공된 경우 단순 porting
CNN 구현 및 경량화 성능 비교
Pre-trained Model Dataset ( ImageNet)
1000개의 Class로 구성
각 class는 약 1000개의 사진이 포함되어 있음
Conv – FC Layer 모두 그대로 사용 할 예정
모든 모델의 Input_shape = (224, 224, 3) 로 통일